嘉兴滨海衙前110kV输变电工程

环境影响报告表

# （简  本）

中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

2017年5月   杭州

目   录

一、项目概况                                     1

二、工程内容及主要污染因子                       1

三、项目周边环境及保护目标                       2

四、环境影响预测的主要结论                       3

五、对策措施                                     4

六、评价结论                                     5

- 项目概况

嘉兴市位于长江三角洲南翼，地处浙北杭嘉湖平原东部，东北紧邻上海市，北接苏州市，西连杭州、湖州两市，东南濒临钱塘江和杭州湾，是京杭大运河、沪杭铁路、沪杭高速公路、沪杭一级公路交织成的枢纽区域。嘉兴市辖南湖、秀洲两区及海宁、平湖、桐乡三市和嘉善、海盐两县。

嘉兴滨海新区东起平湖金丝娘桥，西至海盐西塘桥镇与武原镇交界处，北至杭浦高速公路，区域面积227平方公里。

为满足地方经济发展需求、确保电网安全、满足负荷有序增长要求，国网浙江省电力公司嘉兴供电公司拟建设嘉兴滨海衙前110kV输变电工程。

- 工程内容及主要污染因子

本工程所在区域涉及到平湖市，具体工程情况如下：

新建110kV衙前变电所一座，本期主变2×50MVA，远景主变3×50MVA，所址位于嘉兴独山港区“中山路（规划路）以南、全衙路以东”地块；110kV进线由所址北侧电缆引入，电缆长度约0.05km。

在电能输送过程中，高压输电线周围环境存在电位差，形成工频（50Hz）电场，可能会影响周围环境。因此，输变电工程主要环境影响是工频电场、磁感应强度。

变电所施工期污水主要来自两个方面：一是施工废水，二是施工人员的生活污水。施工废水主要是在混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗中有少量产生，污染物主要为油类和悬浮物。施工高峰废水量可达10m3/h－20m3/h，施工废水量最大约50m3/d。施工人员生活污水污染物主要为COD、NH3－N、BOD5、SS等。

输电线路废水主要来源于塔基施工，施工中混凝土采用人工拌和，平均每个塔基的施工废水量小于2m3。线路运行期无污废水产生。

施工过程中噪声主要来自施工机械、交通运输工具等，变电所施工期的噪声主要来自场地平整、土建等过程中，主要噪声源有推土机、挖土机、混凝土搅拌机、电锯及汽车等。线路施工以人工为主，仅塔基施工时有一定噪声产生等。

变电所运行期间噪声主要来自冷主变压器。变电所的噪声以中低频为主，噪声源强为55dB（A）。

变电所的建设需对所址范围内的地表植被进行清理，减少了植被面积。施工期进行场地平整的挖填方作业，使土层裸露，容易导致水土流失。

输电线路塔基开挖位置、施工临时道路、电缆线路开挖等都将损坏原有植被，使土层裸露，容易导致水土流失。

- 项目周边环境及保护目标

- 环境质量现状

a、电磁场强度

110kV衙前输变电工程的电场强度监测值在1.885×10-3～8.823×10-3kV/m之间，磁感应强度监测值在0.029～0.063µT之间，工频电场强度和磁感应强度均小于评价标准（电场强度4kV/m，磁感应强度100µT）。

b、噪声

110kV衙前输变电工程的区域噪声监测值昼间在45.3～53.7dB之间，夜间在36.8～38.9dB之间，符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)3类标准（昼/夜：65/65dB）。

- 主要保护目标

本工程主要保护目标见下表。

评价范围内保护目标一览表

| 项目 | 目标名称 | 最近距离 |
| --- | --- | --- |
| 110kV衙前变电所 | 浙江得爱友邦机械有限公司（嘉兴鑫烨达机械有限公司） | 约30m |
| 110kV电缆进线 | / | / |

- 选址、选线情况

嘉兴滨海衙前110kV输变电工程的选址、选线已充分考虑对当地村镇规划的影响，并均已征得当地政府及规划部门的同意。

- 环境影响预测的主要结论

- 电磁环境影响

根据类比和理论计算预测，滨海衙前110kV输变电工程建成投入运营后，评价范围内的工频电场强度、磁感应强度将低于评价标准（电场强度4kV/m，磁感应强度100μT）。

- 声环境影响

经理论计算，110kV衙前变在3台主变运行的情况下，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准（昼间65dB/夜间55dB）。

输电线路建成运行后，各个敏感点的声环境维持原有水平。

- 水环境影响

变电所运行期无生产废水，110kV衙前变生活污水经处理后，排入所区东北侧污水管网。突发事故可能产生少量漏油或油污水，由专业单位收集处理。

输电线路运行期无污废水产生。

- 植被和水土保持

110kV衙前变变电所采用典型设计，变电所所区占地较小，所区除硬化区域（建构筑物、道路等）外，空余地段采用绿化措施，此项措施有利于水土保持。变电所的建设对区域植被影响较小。

本工程铁塔实际占用土地仅限其各个支撑脚处，施工结束后其余位置均可恢复其原有植被。塔基开挖在回填后有少量弃土就地碾压堆放，线路施工结束后临时占地即可恢复原有土地利用功能。因此线路建设对植被影响较小，水土保持情况较好。

- 交叉跨越的影响

本工程线路需跨越输电线路、通讯线及公路等，在设计和建设过程中严格按《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中的要求设计与建设，可保证沿线被跨越的输电线路、通信线、公路及航道不受影响。

- 对策措施

- 电磁环境

110kV衙前输变电工程建成投入运营后，评价范围内的工频电场强度、磁感应强度将低于评价标准（电场强度4kV/m，磁感应强度100μT）。

- 噪声

A、避免夜间施工。白天施工时，尽量选用优质低噪设备。

B、加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

C、在高噪声设备周围设置掩蔽物。

D、施工机械应尽可能放置在对场界外造成影响最小的地点。

E、加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作。

- 水环境

变电所施工期废水主要为生产废水和生活污水。施工临时生活污水纳入其原有处理系统。根据施工产生的废水量，在变电所施工场地内设置相应容积的沉淀池，以处理混凝土搅拌及车辆冲洗废水，经充分沉淀后回用。

输电线路施工人员一般租住当地民房，生活污水纳入其原有处理系统，对当地水环境无影响。

- 环境空气

施工单位加强文明施工和管理。在易产生扬尘的作业面洒水。临时堆放的土石料用土工布围护。

- 水土保持

开挖时表层土与深层土分别堆放，便于植被恢复；工程结束后，恢复塔基开挖裸露地原有植被，防止水土流失；临时道路在施工结束后恢复土地利用现状；输电线路架线施工中利用现有田埂，以减少对农作物的损坏。

- 评价结论

（1）110kV衙前输变电工程属于国家基础产业，是国家鼓励的优先发展产业，符合国家产业政策。

（2）本工程的建设可提高平湖市的供电可靠性，改善电网结构，满足经济发展对电力供应的要求。本工程站址和线路路径均取得当地人民政府的同意，符合当地规划。

（3）根据类比和理论计算预测，110kV衙前输变电工程建成投入运营后，评价范围内的工频电场强度、磁感应强度将低于评价标准（电场强度4kV/m，磁感应强度100μT）。

嘉兴滨海衙前110kV输变电工程建成运行后，对当地社会经济发展具有较大的促进作用，其经济效益、社会效益明显。工程的运行对当地水环境、大气环境无影响，对声环境、电磁环境的影响符合功能区及评价标准的要求。除工程造成土地利用方式的不可逆外，其他影响均可通过采取相应的环保措施及环境管理措施予以预防和最大程度的减缓。从环境保护角度分析，无制约性因素，工程建设是可行的。